附件1：地下水自动监测设备基本要求

# 1井中设备满足井的大小、深度要求

本次设计监测井井管内径：孔隙水监测井内径约140mm，井深一般15～30m；裂隙水、岩溶水监测井内径约120mm，井深一般40～60m，监测设备直径需满足放置要求，设备电缆需满足深度要求。

# 2传感器满足性能参数要求(此为基本要求，可优于）

# （1）两参数传感器

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 水位传感器 | 水温传感器 |
| 量程 | 0～100m | －25~70℃ |
| 准确度 | ±0.3cm | ±0.1℃ |
| 分辨率 | ≤0.1cm | 0.01℃ |
| 重复性误差 | - | - |

# （2）三参数传感器

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 水位传感器 | 水温传感器 | 电导率 |
| 量程 | 0～100m | －25~70℃ | 0～500 mS/m（0~40℃） |
| 准确度 | ±0.3cm | ±0.1℃ | ±1μS/cm |
| 分辨率 | ≤0.1cm | 0.01℃ | 0.1 μS/cm |
| 重复性误差 | - | - | ±1% |

# （3）多参数传感器

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 水位传感器 | 水温传感器 | 电导率 | pH | 溶解氧 | 氯离子 | 铵离子 | 浊度 |
| 量程 | 0～100m | －25~70℃ | 0～500 mS/m（0~40℃） | 0-14pH | 0～60 mg/L | 0.5-18000 mg/L | 0-100 mg/L | 0-4,000 NTU |
| 准确度 | ±0.3cm | ±0.1℃ | ±1μS/cm | ±0.1pH | ±0.1mg/L （≤8mg/L） ±0.2mg/L （＞8mg/L） | 读数的±5%或± 2 mg/L较大者 | 读数的±5%或± 2mg/L较大者 | ±1%（0-100NTU） ±3%（100-400NTU） ±5%（400-3000NTU） |
| 分辨率 | ≤0.1cm | 0.01℃ | 0.1 μS/cm | 0.01pH | 0.01 mg/L | 4digits | 0.01 mg/L | 0.1NTU（0-400 NTU） 1NTU（400-3,000 NTU） |
| 重复性误差 | - | - | ±1% | ±0.1pH | ±0.1mg/L | - | - | ±3 NTU |

# （4）水质在线自动监测站传感器

## 1）五参数分析仪

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 水温传感器 | 电导率 | pH | 溶解氧 | 浊度 |
| 量程 | －25~70℃ | 0～500 mS/m（0~40℃） | 0-14pH | 0～60 mg/L | 0-4,000 NTU |
| 准确度 | ±0.1℃ | ±1μS/cm | ±0.1pH | ±0.1mg/L（≤8mg/L） ±0.2mg/L（＞8mg/L） | ±1%（0-100NTU） ±3%（100-400NTU） ±5%（400-3000NTU） |
| 分辨率 | 0.01℃ | 0.1 μS/cm | 0.01pH | 0.01 mg/L | 0.1NTU（0-400 NTU） 1NTU（400-3,000 NTU） |
| 重复性误差 | - | ±1% | - | ±0.1mg/L | 小于读数1% |
| 定量下限 | - | - | - | - | ≤3 NTU |

## 2）水位、氨氮、总磷、总氮、CODmn

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 水位 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | CODmn |
| 量程 | 0～100m | 0～100mg/L | 0～50.0 mg/L | 0～100.0 mg/L | 0～200 mg/L |
| 准确度 | ±0.3cm | 氨氮＜2.00mg/L，≤0.2mg/L； 氨氮≥2.00mg/L，≤10% | ±10% | ±10% | CODmn＜50mg/L，≤5mg/L； CODmn≥50mg/L，≤10% |
| 分辨率 | ≤0.1cm | - | - | - | - |
| 重复性误差 | - | ≤2% | ±10% | ±10% | ±5% |
| 定量下限 | - | ≤0.02mg/L | ≤0.01mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L |

# 3井外设备满足用地要求，与井外观的协调

# 本次设计普通自动监测站（两参、三参和多参）RTU放置于井口上方（侧方）的保护筒（保护箱）内，RTU尺寸需小于30cm*30cm *20 cm。

# 设计水质在线自动监测站采用机舱式站房，站房占地面积不宜超过4m2，外观应简洁大方，牢固可靠，易与周边环境相协调。

4设备满足用电要求

本次设计普通自动监测站（两参、三参和多参）电池容量保障遥测站能连续工作一年及以上。

水质在线自动监测站采用市电供电。

5设备满足材质要求

本次设计普通自动监测站（两参、三参和多参）的材质应经久耐用，不易损坏，有效使用年限应在10年以上。